Проект № V.III-17: «Разработка технологии «Кластерная линия» на основе светодиодных модулей-кластеров»

Аннотация проекта (цели, краткое описание, конкурентные преимущества и ожидаемые результаты проекта):

Основные научно-технические задачи, на решение которых направлен проект: - разработка полезной модели «кластерная светодиодная линия»; - разработка программного обеспечения для управления и проектирование   технологического процесса промышленного производства кластерной линии.

Технологическая основа проекта – кластерные светодиодные линии.

Линия длиной 1 м состоит  из 21 кластеров, установленных на единой гибкой плате и пролитых специальным силиконовым составом для герметизации, приданию гибкости и легкости требуемой конструкции.

Новизна состоит в том, что каждый кластер имеет индивидуальный процессор обработки сигнала, и для управления любым кластером используется единая сигнальная линия. Это позволяет на одной линии разместить большое количество кластеров и управлять ими.

Основным конкурентным преимуществом данного проекта является уникальность разработанной технологии и модулях-кластерах, т.е. технологическое преимущество.

Данное преимущество выражено в простоте монтажа кластерной линии при ее установке и использовании в качестве подцветки для архитектурной наружной подцветки, светодиодных экранов, бегущих строк и часов (легкая 1 м2 – 3 кг, гибкая и не требует дополнительных внешних корпусов).

Разработанная технология позволяет, используя один контроллер, создать непрерывную цепочку из кластеров, а не использовать один контроллер на 1 кластерную линию. Также данная технология позволяет задавать нужные цветовые решения с помощью программного обеспечения. Следует отметить также низкую ценовую характеристику данного товара (более чем в 1,5 раза дешевле конкурентных предложений), что увеличивает конкурентоспособность производимой продукции.

Использование.

Муниципальный заказ: - Кластерные линии для архитектурной подсветки фасадов зданий и сооружений; - Экономичное освещение улиц, подъездов; - Изготовление информационных вывесок и знаков на автомобильных дорогах; - Изготовление информационных и рекламных носителей: - Светодиодные экраны; - Мидиа - фасады на зданиях. Прочее: - Подсветка в ландшафтном дизайне.

Ожидаемый годовой объем производства на  конец 3 года составит более 38 млн. руб. Плюс-  40 дополнительно созданных  рабочих мест.

Ориентировочная стоимость проекта: 12`000`000 рублей.

ФИО и гражданство инициатора проекта: Клеошкин  Алексей Александрович, гражданин Российской Федерации.

Ученая степень инициатора проекта: нет.

Место работы и должность инициатора проекта: ООО «СКМ» - директор.

Контакты:

телефон:  (84371) 5-48-65

факс:  (84371) 5-48-65

электронный адрес: transtablo@runline.ru

почтовый адрес: 422550, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Засорина, д. 22.