Проект  № V.V-23:  «Разработка аппаратно-программного комплекса для контроля частотных характеристик обмоток силовых трансформаторов»

Аннотация проекта (цели, краткое описание, конкурентные преимущества и ожидаемые результаты проекта):

В данном проекте предлагается разработать комплекс на базе портативного компьютера с платой для аналого-цифрового преобразования и специализированным программным обеспечением для измерений амплитудно-частотных характеристик обмоток силовых трансформаторов. Устройство предназначено для формирования широкополосного (до 500 кГц) тестового сигнала  на первичной обмотке и анализа отклика на вторичной обмотке. Измерения могут проводиться на отключенных от рабочего напряжения силовых трансформаторах электростанций и подстанций во время плановых осмотров и ремонтных работ. По результатам исследований выявляют наличие деформаций в обмотках вследствие электродинамических усилий от протекания токов короткого замыкания, что является наиболее опасным дефектом в силовых трансформаторах. Известны случаи аварий на станциях из-за пропуска этого дефекта, приводивших к перерывам в электроснабжении районов. Решение задачи классификации обмоток по степени их деформации предлагается с использованием искусственной нейронной сети в составе разрабатываемой методики.

Ориентировочная стоимость проекта: 6 000 000 рублей.

ФИО и гражданство инициатора проекта: Аскаров Рафаэль Рафильевич, гражданин Российской Федерации.

Ученая степень инициатора проекта: кандидат технических наук.

Место работы и должность инициатора проекта: ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет, начальник научно-информационного отдела.

Контакты:

Телефон: 8(904)7122786

Факс: 8(843)5624311

электронный адрес: askarov@kgeu.ru

почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51, Д-217.